ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης    2013-2014                                                                 Ηλίας Μαυροματίδης

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι:

- Να μελετηθούν οι μεταβολές της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας σώματος κατά την ελεύθερη πτώση του, με τη χρήση χρονοφωτογραφίας.

- Να ελεγχθεί αν η Μηχανική Ενέργεια του σώματος (Κινητική + Δυναμική) διατηρείται σταθερή κατά την ελεύθερη πτώση του.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Υπολογισμός Κινητικής Ενέργειας: , Υπολογισμός Δυναμικής Ενέργειας:

Μηχανική Ενέργεια: E = Κ+U

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Θα μελετηθεί η ελεύθερη πτώση σφαίρας από έτοιμη φωτογραφία πολλαπλής λήψης (σελίδα 3) Δίπλα στη σφαίρα είναι προσαρμοσμένος ένας χάρακας. Θα υπολογισθεί η μηχανική ενέργεια στις θέσεις 7,9,11,13 και 15 της τροχιάς της σφαίρας.

Δίνεται ότι η σφαίρα έχει μάζα m = 0.2 kg και το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών φωτογραφίσεων είναι Δt = 1/50s = 0.02s. Να θεωρήσετε ότι το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας είναι αυτό που τέμνει το χάρακα στη θέση 45 cm. Το κέντρο της σφαίρας την στιγμή που την αφήνουμε βρίσκεται στη θέση y = 0 (θέση 0 του χάρακα). Ακόμη να θεωρήσετε ότι g = 9.8m/s2. Εφόσον υπάρχει χρόνος καλά θα ήταν η επιτάχυνση της βαρύτητας g να υπολογιστεί από την κλίση στο διάγραμμα y-t2. Στην περίπτωση αυτή, επειδή , προκύπτει ότι η κλίση της ευθείας είναι ίση με .

Για διευκόλυνση δίνεται ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 1) και το μιλιμετρέ στη σελίδα 2.

Πίνακας 1

| Θέση σφαίρας | y (cm) | y (m) | t (s) | t2(s2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  | 0,1 |  |
| 8 |  |  | 0,14 |  |
| 10 |  |  | 0,18 |  |
| 12 |  |  | 0,22 |  |
| 14 |  |  | 0,28 |  |
| 16 |  |  | 0,30 |  |

1. Να συμπληρώσετε τον Πίνακα 2 λαμβάνοντας υπόψη ότι για να βρεθεί η ταχύτητα σε μία θέση π.χ. την 7 πρέπει να διαιρέσουμε το Δy (Δy=y8-y6) από την θέση 6 έως την θέση 8. (γιατί;) δια του χρόνου κίνησης Δt.  Επομένως Δy και u έχουμε στις θέσεις 7, 9, 11, 13 και 15.

Πίνακας 2 (Για επαλήθευση διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας)

| Θέση | y (cm) | y(m) | h(cm) | h(m) | Δy(m) | u (Δy/Δt) | K(J) | U(J) | E=K+U (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  α) Υπάρχουν διαφορές στις τιμές της τελευταίας στήλης; Αν ναι που μπορεί να οφείλονται;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β) Μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η μηχανική ενέργεια διατηρείται σταθερή;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Στο παρακάτω μιλιμετρέ να κάνετε στους ίδιους άξονες τα διαγράμματα U-h, K-h, E-h  ή  U-t, K-t, E-t.

Κατέγραψε από το διάγραμμα τα συμπεράσματά σου και πιθανές παρατηρήσεις.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....